## Slide 1
测量物质的密度
www.92ppt.net

## Slide 2: 想一想
1.什么叫密度？
单位体积的某种物质的质量叫这种物质的密度。
2.水的密度是多少？其物理意义是什么？
1.0×10 kg/m
3
3
每立方米水的质量是1.0×10 kg
3
3.密度的计算公式是什么？单位呢？
密度=
质量
体积
ρ
=
m
v

## Slide 3
你有办法知道它们是由什么物质做的吗？

## Slide 4: 原理：
由此可知，测定物体的密度，可测物体的质量m和体积v。
ρ
=
m
v
1.质量的测定：可用天平
(1).固体质量的测定:可用天平直接测出.

## Slide 5: 2.体积的测量
(1).形状规则的固体,可用刻度尺等测出长宽高或半径等再算出体积.
(2).液体的体积，可用量筒或量杯直接测出.
量筒和量杯的壁上有刻度,刻有“ml”字样，是体积的单位，叫 毫升。1ml=1cm3。使用时，先弄清量筒的最大刻度是多少立方厘米，每一小格代表多少立方厘米。测液体的体积时，把液体倒入量筒里，观察量筒里液面到达的刻度，就可知液体的体积。

## Slide 6
量杯刻度上密下疏
量筒刻度均匀
读数时，视线应与液面的凹形底部相平。若水银液面是凸形，读数时，视线应与液面的凸形顶部相平。

## Slide 7
实验目的：用天平和量筒测定固体和液体的密度。
四、测量物质的密度
实验原理：用天平测量物质的质量，用量筒等测量物质的体积，利用公式算出物质的密度。
实验器材：天平、刻度尺、量筒
实验过程：
1.测砖的密度
天平称出石块的质量
2.测硫酸铜液体的密度
天平称出硫酸铜溶液的质量（差值法）
测体积
规则物体（用刻度尺）
不规则物体（排水法）
体积过大：溢水法
漂浮物体
针压法
悬垂法
量筒测出硫酸铜溶液的体积

## Slide 8
天平
砝码
量筒
石块
玻璃杯、水、硫酸铜溶液
细线
实验器材：

## Slide 9
1.测定石块的密度
步骤
（1）将天平放在水平台面上
调节天平平衡。
（2）用天平称出石块的质量．
（3）用量筒测出石块的体积．
用量筒测液体的体积．量筒里的水面是凹形的，读数时，视线要跟凹面相平．

## Slide 10
石块的体积
石块放入前水的体积
石块和水的总体积

## Slide 11
把步骤（1）（2）中测得的数据记在下表1中，求出石块的密度．
石块的质量m（g） | 石块放入前水的体积 | 石块和水的总体积 | 石块的体积 | 石块的密度

## Slide 12
（1）在玻璃杯中盛硫酸铜溶液，称出它们的质量．
（2）把玻璃杯中的硫酸铜溶液倒入量筒中一部分，记下量筒中盐水的体积．
（3）称出玻璃杯和杯中剩下的硫酸铜溶液的质量．
2.测硫酸铜溶液的密度

## Slide 13
把步骤（1）（2）（3）中测得的数据填入下表2中，求出盐水的密度．
玻璃杯和硫酸铜溶液的质量 （g） | 玻璃杯和剩余硫酸铜溶液的质量 | 量筒中硫酸铜溶液质量 | 量筒中硫酸铜溶液的体积 | 硫酸铜溶液的密度

## Slide 14
石块的质量m（g） | 石块放入前水体积 | 石块和水的总体积 | 石块的体积 | 石块的密度
6 | 50 | 52 | 2 | 3
玻璃杯和硫酸铜溶液的质量 （g） | 玻璃杯和剩余硫酸铜溶液的质量 | 量筒中硫酸铜溶液质量 | 量筒中硫酸铜溶液的体积 | 硫酸铜溶液的密度
142 | 89.4 | 52.6 | 78 | 1.146

## Slide 15
1. 蜡块不沉入水中，也能用天平和量筒测出蜡块的密度吗？想想有什么好办法？
2.如果是体积过大不能放入量筒或量杯里呢？

## Slide 16
思考题
给你一个托盘天平，一只墨水瓶和足量的水，如何测出牛奶的密度？写出实验步骤，并写出牛奶的计算表达式．
根据 ，只要测出质量m和其对应的体积V就行．可以分别用水和牛奶将瓶装满，用天平测出它们的质量，求出水的体积，即是瓶的容积和牛奶的体积．
提示

## Slide 17
多种多样的密度计
实验室密度计

## Slide 18
多种多样的密度计
气体密度计
数字式密度计